## Slide 1
URZĄDZENIA WARSTWY DOSTĘPU DO SIECI
Koncentratory, mosty i przełączniki
Segmentacja, domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe
Notes: Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co na co dzień jest niemal niewidoczne, a bez czego żadna sieć lokalna by nie działała. Chodzi o urządzenia, które stoją pomiędzy komputerami a resztą sieci. Mówię o koncentratorach, mostach i przełącznikach. Przejdziemy razem drogę od najprostszego urządzenia, które nic nie rozumie z tego, co przez nie przepływa, aż do nowoczesnego przełącznika, który potrafi podejmować świadome decyzje. Po drodze poznamy dwa pojęcia, które na początku bardzo często się mylą: domenę kolizyjną i domenę rozgłoszeniową. Obiecuję, że pod koniec będą dla nas całkiem oczywiste. Mamy około trzydziestu minut, więc zaczynajmy. Jeśli macie pytania w trakcie, śmiało przerywajcie. To temat, który najlepiej wchodzi do głowy, kiedy można go zderzyć z własnym doświadczeniem, a przecież każdy z nas codziennie siedzi w jakiejś sieci lokalnej: w domu, w pracy, na uczelni.

## Slide 2: Plan prezentacji
1
Kontekst
Warstwa dostępu i model OSI
2
Koncentratory
Najprostsze urządzenia
3
Domena kolizyjna
CSMA/CD i Full-Duplex
4
Mosty
Transparent bridging i STP
5
Przełączniki
CAM, metody, rodzaje
6
Domena rozgłoszeniowa
Segmentacja i VLAN
Notes: Zanim zaczniemy, krótka mapa tego, co nas czeka. Mamy sześć bloków. Najpierw ustawimy sobie kontekst: gdzie w sieci stoją urządzenia warstwy dostępu i co to znaczy, że urządzenie pracuje w danej warstwie modelu OSI. Potem przyjrzymy się koncentratorom, czyli najprostszym i najmniej mądrym. W trzecim bloku zajmiemy się domeną kolizyjną, bo to ona tłumaczy, dlaczego koncentratory przegrały. Następnie mosty, czyli pierwsze urządzenia, które zaczęły czytać adresy. Piąty blok to przełączniki, dzisiejszy standard. I na koniec domena rozgłoszeniowa oraz segmentacja sieci, czyli to, jak z tego wszystkiego świadomie zbudować dobrą sieć. Jeśli ktoś na którymś etapie się zgubi, niech wróci myślą do jednego pytania, które będzie nam towarzyszyło cały czas: co dane urządzenie wie o ramce, którą właśnie dostało? A tak z praktycznej perspektywy: po tym wykładzie powinniście umieć odpowiedzieć na trzy konkretne pytania. Po pierwsze, gdzie postawić przełącznik, a gdzie router. Po drugie, kiedy sięgnąć po VLAN. I po trzecie, dlaczego akurat te urządzenia pojawiają się w każdym schemacie sieci. Brzmi ambitnie, ale to naprawdę jest do ogarnięcia.

## Slide 3: Warstwa dostępu w modelu sieci
Rdzeń
Szybki transport dużych wolumenów ruchu, bez zbędnej filtracji
Dystrybucja
Agregacja ruchu, routing między VLAN-ami, polityka bezpieczeństwa
Dostęp
Komputery, drukarki, telefony IP, Wi-Fi; VLAN-y i zabezpieczenia portów
Pytanie przewodnie
Jak duży fragment sieci widzi pojedynczą ramkę?
unicast czy broadcast
Notes: Zacznijmy od spojrzenia z lotu ptaka. Projektanci sieci kampusowych, a ten model spopularyzowało między innymi Cisco, dzielą sieć na trzy warstwy. Na dole mamy warstwę dostępu. To jest miejsce, w którym fizycznie podłączamy komputery, drukarki, telefony IP i punkty dostępowe Wi-Fi. Tutaj stoją przełączniki dostępowe, tutaj zapada pierwsza decyzja, do jakiego VLAN-u trafi dane urządzenie, i tutaj włączamy podstawowe zabezpieczenia portów. Wyżej jest warstwa dystrybucji. Ona zbiera ruch z wielu przełączników dostępowych, robi routing między VLAN-ami i egzekwuje politykę bezpieczeństwa. A na samej górze jest rdzeń, czyli szybka autostrada, której zadaniem jest przerzucać ogromne ilości ruchu możliwie szybko, bez zbędnego filtrowania. Dzisiaj skupimy się na dolnej warstwie. Nas interesuje przede wszystkim to, jak duży fragment sieci widzi pojedynczą ramkę. Czy trafia ona do jednego adresata, czy do wszystkich naraz. To rozróżnienie, unicast kontra broadcast, będzie osią całego wykładu. Warto też zauważyć, że w małej sieci, na przykład domowej albo w małym biurze, te trzy warstwy często zlewają się w jedno urządzenie. Jeden przełącznik pełni wtedy rolę dostępu, dystrybucji i rdzenia naraz. W dużym kampusie każda warstwa to osobny sprzęt z osobnymi zadaniami. Model jest więc raczej sposobem myślenia niż sztywnym przepisem.

## Slide 4: Co urządzenie czyta, to decyduje
WARSTWA OSI
URZĄDZENIE
DECYZJA NA PODSTAWIE
PRZEKAZUJE
L3
Sieciowa
Router
adres IP i tablica routingu
pakiety
L2
Łącza danych
Most, przełącznik
adres MAC docelowy
ramki
L1
Fizyczna
Repeater, hub
brak decyzji, regeneruje sygnał
bity
Im wyżej urządzenie patrzy, tym mądrzejsze decyzje podejmuje.
Notes: Teraz klucz do całej prezentacji. Jeśli miałbym zostawić Państwu tylko jeden slajd, byłby to ten. Różnica między koncentratorem, przełącznikiem i routerem sprowadza się do tego, w której warstwie modelu OSI urządzenie czyta informacje, zanim zdecyduje, co zrobić z sygnałem. Repeater i koncentrator pracują w warstwie pierwszej, fizycznej. One nie czytają niczego. Widzą bity, wzmacniają je i przekazują dalej. Most i przełącznik pracują w warstwie drugiej. Potrafią odczytać nagłówek ramki, a konkretnie adres MAC docelowy, i na jego podstawie podejmują decyzję. Dodam, że niektóre przełączniki, tak zwane przełączniki warstwy trzeciej, sięgają jeszcze wyżej i potrafią patrzeć na adresy IP. No i router, który działa w warstwie trzeciej, kieruje się adresem IP i tablicą routingu, a przekazuje pakiety. Zauważcie Państwo prawidłowość: im wyżej urządzenie patrzy, tym więcej inteligentnych decyzji może podjąć. Płaci za to większą złożonością i nieco większym opóźnieniem. I właśnie ta drabinka da nam za chwilę odpowiedź na pytanie, kto dzieli jakie domeny. Mała uwaga do tego porównania. Kiedy mówię, że urządzenie czyta daną warstwę, mam na myśli, że rozumie jej nagłówek i na jego podstawie podejmuje decyzję. Przełącznik warstwy trzeciej łączy oba światy w jednym pudełku. Zapamiętajcie więc tę tabelę nie jako sztywny podział, ale jako zasadę: pytamy zawsze, co jest podstawą decyzji urządzenia.

## Slide 5: Hub — wieloportowy repeater
Warstwa 1: nie czyta adresów MAC
Regeneruje sygnał i wysyła go na wszystkie pozostałe porty
Fizycznie gwiazda, logicznie magistrala
Wszystkie porty = jedna domena kolizyjna
HUB
PC-A nadaje
PC-B adresat
PC-C słyszy
PC-D słyszy
Notes: Zacznijmy od koncentratora, po angielsku huba. Najprościej mówiąc, to jest wieloportowy wzmacniacz sygnału, czyli repeater z wieloma gniazdami. Hub nie czyta nagłówków, nie zna adresów MAC i nie podejmuje żadnych decyzji. Robi jedną rzecz: sygnał, który dotrze do któregokolwiek portu, regeneruje, czyli wzmacnia i odświeża kształt impulsów, a następnie wysyła na wszystkie pozostałe porty jednocześnie. Spójrzcie na diagram. Komputer A chce wysłać ramkę do komputera B. Hub nie wie, kto jest kto, więc ramka ląduje u wszystkich. Komputery C i D też ją usłyszą, a odrzucą ją dopiero ich karty sieciowe, po porównaniu adresu docelowego z własnym. Ale łącze przez cały ten czas jest dla wszystkich zajęte. I tu ciekawostka: fizycznie hub wygląda jak gwiazda, bo kable idą do centralnego punktu, ale logicznie zachowuje się jak magistrala. Tak, jakby wszystkie komputery były podpięte do jednego wspólnego kabla koncentrycznego, jak w pierwszych instalacjach Ethernetu, 10BASE5 i 10BASE2. Czyli wygląda nowocześnie, a działa jak muzeum. Spróbujcie sobie wyobrazić salę wykładową, w której wszyscy rozmawiają przez jeden megafon. Gdy mówi jedna osoba, wszyscy słyszą, a gdy dwie naraz, nikt nic nie rozumie. Dokładnie tak działa hub. Dlatego tak łatwo tu o chaos, a pasmo łącza zamienia się w kolejkę do megafonu.

## Slide 6: Konsekwencje braku inteligencji
Medium współdzielone
Jedna wspólna domena kolizyjna
Tylko Half-Duplex
Nadawanie i odbiór wykluczają się
Brak filtrowania
Ramka trafia na każdy port
Dzielone pasmo
10 lub 100 Mb/s na wszystkich
Reguła 5-4-3
5 segmentów, 4 huby, 3 obsadzone
Dlaczego zniknęły?
Przełączniki są tańsze i wielokrotnie szybsze
Notes: Brak inteligencji ma swoją cenę, i to całkiem wysoką. Pierwsza konsekwencja: medium jest współdzielone. W danej chwili tylko jedno urządzenie może nadawać bez kolizji, a wszystkie porty huba tworzą jedną domenę kolizyjną. Druga: praca wyłącznie w trybie half-duplex. Urządzenia muszą nasłuchiwać przed nadawaniem, więc nadawanie i odbiór wykluczają się nawzajem. Trzecia: żadnego filtrowania. Ramka idzie wszędzie, nawet tam, gdzie nikt jej nie potrzebuje. Czwarta: pasmo się dzieli. Jeśli hub ma sto megabitów, a podłączonych jest dziesięć komputerów, to statystycznie każdy dostaje ułamek tej wartości, a im więcej urządzeń, tym więcej rywalizacji i kolizji. Piąta: reguła 5-4-3 w Ethernecie 10 megabitów, czyli maksymalnie pięć segmentów, cztery huby lub repeatery i tylko trzy segmenty z komputerami. Wynika to z limitów czasowych CSMA/CD. A skoro tak, to dlaczego huby zniknęły? Odpowiedź jest banalnie prosta: przełączniki zrobiły się tańsze niż walka z wydajnością sieci opartej na hubach, a oferowały wielokrotnie więcej. Dziś hub to eksponat edukacyjny albo narzędzie diagnostyczne, na przykład network tap, gdzie właśnie powielanie sygnału wszędzie jest zaletą. Warto dodać zaletę, która dziś brzmi egzotycznie: huby były niezwykle proste w diagnostyce. Skoro cały ruch widać na każdym porcie, wystarczyło podłączyć analizator i widzieliśmy wszystko. Dziś osiągamy to specjalnymi funkcjami przełączników, na przykład kopiowaniem ruchu z portu na port, ale to już temat na inne zajęcia.

## Slide 7: Domena kolizyjna i CSMA/CD
Domena kolizyjna to obszar sieci, w którym jednoczesna transmisja dwóch urządzeń powoduje zakłócenie sygnałów, czyli kolizję.
1
Nasłuch
Stacja sprawdza, czy medium jest wolne
2
Nadawanie
Medium wolne, więc zaczyna wysyłać
3
Kolizja
Dwie stacje nadały naraz i obie to wykrywają
4
Sygnał JAM
Krótki sygnał zagłuszający dla całej domeny
5
Backoff
Losowy czas oczekiwania i ponowna próba
Notes: Pora zdefiniować pojęcie, które ciągle wracało: domenę kolizyjną. To obszar sieci, w którym jednoczesna transmisja dwóch urządzeń powoduje zakłócenie sygnałów, czyli kolizję. Innymi słowy, to grupa urządzeń dzieląca jedno medium na tyle blisko, że ich sygnały mogą się fizycznie zderzyć. Z domeną kolizyjną ściśle wiąże się mechanizm CSMA/CD, stosowany w klasycznym Ethernecie half-duplex. Zobaczmy jego kroki. Pierwszy: stacja nasłuchuje, czy medium jest wolne. Drugi: jeśli jest, zaczyna nadawać. Trzeci: czasem dwie stacje wystartują prawie jednocześnie i wtedy dochodzi do kolizji, którą obie wykrywają. Czwarty: obie przerywają i wysyłają krótki sygnał zagłuszający, nazywany JAM, żeby wszyscy w domenie wiedzieli, że coś poszło nie tak. Piąty: każda czeka losowy czas, to jest algorytm backoff, i próbuje ponownie. Losowość jest tu kluczowa, bo gdyby obie czekały tyle samo, kolidowałyby w nieskończoność. Pamiętajmy, że kolizja nie jest awarią, to zwyczajny element życia we współdzielonym medium. Problem zaczyna się wtedy, gdy jest ich za dużo. Dla porządku dodam, że kolizja dotyczy tylko warstwy fizycznej i tylko medium współdzielonego. W sieci z kablem koncentrycznym wszystkie stacje na jednym kablu to jedna domena. W sieci z hubem dokładnie tak samo. Dopiero urządzenia warstwy drugiej, o których zaraz opowiem, przerywają ten łańcuch i dzielą sieć na osobne domeny kolizyjne.

## Slide 8: Rozmiar domeny kolizyjnej
Im większa domena: więcej kolizji, niższa przepustowość, większe opóźnienie.
30–40%
efektywnego wykorzystania łącza Half-Duplex przy silnym obciążeniu
0 kolizji
w trybie Full-Duplex: brak wspólnego medium, CSMA/CD wyłączone
Kto dzieli domenę kolizyjną?
Hub: nie
Most: tak
Przełącznik: tak
Router: tak
Notes: Dlaczego rozmiar domeny kolizyjnej ma takie znaczenie? Im więcej stacji dzieli medium, tym częściej dwie z nich zaczną nadawać niemal jednocześnie. Rośnie więc liczba kolizji. Czas i pasmo tracone na wykrywanie kolizji, sygnał JAM i oczekiwanie w backoffie nie służą do przesyłania danych. Przy dużym obciążeniu efektywne wykorzystanie łącza half-duplex może spaść nawet do trzydziestu, czterdziestu procent nominalnej przepływności. Do tego dochodzi opóźnienie, bo po każdej kolizji algorytm wykładniczy wydłuża czas oczekiwania. Teraz dobra wiadomość. W sieci z przełącznikiem każdy komputer ma własne, dedykowane łącze, a nadawanie i odbiór odbywają się na osobnych parach przewodów. To jest full-duplex i w nim kolizje są fizycznie niemożliwe. Nie ma wspólnego medium, na którym mogłyby się wydarzyć, więc CSMA/CD zostaje wyłączone. Formalnie każdy port przełącznika to nadal malutka, dwuelementowa domena kolizyjna, ale skoro nic się w niej nie może zderzyć, to pojęcie traci znaczenie praktyczne. Na dole slajdu widzicie, kto dzieli domenę kolizyjną: hub nie, most i przełącznik tak, router również. Jest jeszcze jedna praktyczna metoda sprawdzania granic domeny kolizyjnej. Zadajcie sobie pytanie: gdyby dwa urządzenia w tym obszarze nadały jednocześnie, czy ich sygnały zderzyłyby się fizycznie? Jeśli tak, to są w jednej domenie. Proste, a działa w każdej topologii, nawet takiej, której wcześniej nie widzieliście.

## Slide 9: Most — pierwszy mądry pośrednik
Warstwa 2: czyta adres MAC źródłowy i docelowy
Buduje tablicę adresów dla swoich portów
Przekazuje ramkę albo ją odrzuca
Dzieli domenę kolizyjną
Nie dzieli domeny rozgłoszeniowej
Segment A
PC1
PC2
domena kolizyjna 1
Segment B
PC3
PC4
domena kolizyjna 2
MOST
jedna domena rozgłoszeniowa
Notes: Wyobraźmy sobie lata osiemdziesiąte. Sieci rosną, wszyscy siedzą na wspólnym kablu albo na hubach, i administratorzy uderzają w ścianę: im większa jedna domena kolizyjna, tym więcej kolizji i tym gorsza wydajność. Potrzebne było urządzenie, które nie przekazuje wszystkiego bez namysłu. Takim urządzeniem jest most, bridge. Pracuje w warstwie drugiej, czyta adres MAC źródłowy i docelowy każdej ramki, buduje tablicę adresów widzianych na swoich portach i na tej podstawie decyduje: przekazać ramkę do drugiego segmentu czy odrzucić, bo odbiorca jest po tej samej stronie, z której ramka przyszła. Spójrzcie na diagram. Po lewej segment A, po prawej segment B. Rozmowa dwóch komputerów w segmencie A nie obciąża segmentu B. Most dzieli więc domenę kolizyjną: mamy dwie osobne. Ale uwaga, i to jest bardzo ważne: most nie dzieli domeny rozgłoszeniowej. Ramka broadcast jest przekazywana do wszystkich segmentów, bo z definicji jest adresowana do wszystkich. Zapamiętajmy to, bo za chwilę się przyda. Zwróćmy uwagę na korzyść, którą most dawał administratorom. Można było wziąć dwie przeciążone sieci, połączyć je mostem i nagle każda z nich zaczynała oddychać, bo rozmowy lokalne przestawały przeszkadzać drugiej stronie. Nikt nie musiał zmieniać adresacji ani konfigurować komputerów. To był prawdziwy skok jakościowy.

## Slide 10: Mostkowanie przezroczyste
IEEE 802.1D: urządzenia końcowe nie muszą wiedzieć, że most istnieje.
Uczenie się
Zapisuje parę: adres MAC źródłowy i port, na którym ramka dotarła
Przekazywanie i filtrowanie
Znany adres, inny port: przekaż. Ten sam port: odrzuć
Starzenie
Wpis bez ruchu przez 300 s zostaje usunięty z tablicy
Zalewanie
Nieznany adres, broadcast lub multicast: wszędzie poza źródłowym
Notes: Jak most to robi? Używa algorytmu mostkowania przezroczystego, opisanego w standardzie IEEE 802.1D. Przezroczystego, bo urządzenia końcowe nie muszą nawet wiedzieć, że most istnieje, a administrator nie wpisuje nic ręcznie. Algorytm opiera się na czterech mechanizmach. Pierwszy to uczenie się. Każda ramka, która wchodzi na port, zdradza mostowi dwie rzeczy: adres źródłowy MAC i port, na którym się pojawił. Most zapisuje parę adres i port w tablicy. Po jakimś czasie zna położenie każdego aktywnego urządzenia. Drugi to przekazywanie i filtrowanie. Most patrzy na adres docelowy: jeśli jest znany i leży na innym porcie, wysyła ramkę tylko tam. A jeśli jest znany i leży na tym samym porcie, z którego ramka przyszła, odrzuca ją, bo nadawca i odbiorca są w jednym segmencie. Trzeci to starzenie. Każdy wpis ma znacznik czasu i jeśli przez domyślnie trzysta sekund nie widać ramki od danego adresu, wpis znika. Dzięki temu sieć sama dostosowuje się do przepięć i odłączeń. Czwarty to zalewanie, czyli flooding. Gdy adres docelowy jest nieznany, most wysyła ramkę na wszystkie porty poza tym, z którego przyszła. To jedyny sposób, żeby mieć pewność, że ramka dotrze. Tak samo traktowane są broadcast i multicast. Zwróćcie uwagę na sprytny szczegół w uczeniu się. Most uczy się wyłącznie z adresów źródłowych, nigdy z docelowych. To logiczne, bo tylko nadawca, który właśnie coś wysłał, zdradza swoją lokalizację. Adres docelowy to tylko informacja, że ktoś gdzieś tam jest. Stąd zalewanie, gdy ten ktoś nie ma jeszcze wpisu w tablicy.

## Slide 11: Pętle i burza rozgłoszeniowa
SW1
SW2
SW3
broadcast krąży w nieskończoność
STP — Spanning Tree Protocol
Wykrywa pętle w topologii
Blokuje logicznie nadmiarowe łącza
Tworzy drzewo rozpinające bez pętli
Po awarii odblokowuje łącze zapasowe
Następcy: RSTP, MSTP
Notes: Mosty mają jednak słaby punkt: pętle. Załóżmy, że dla redundancji połączymy trzy przełączniki w trójkąt. Jeśli któreś łącze padnie, ruch pójdzie inną drogą. Brzmi rozsądnie, prawda? Niestety, jeśli wpuścimy w taką pętlę ramkę broadcast, każdy przełącznik skopiuje ją na wszystkie porty, a ta kopia wróci okrężną drogą do kolejnego, który znowu ją skopiuje. Ramki w warstwie drugiej nie mają licznika życia, więc krążą w nieskończoność, a ruch rośnie wykładniczo, aż sieć całkowicie się zapcha. To jest burza rozgłoszeniowa, broadcast storm. Lekarstwem jest protokół STP, Spanning Tree Protocol, także z rodziny IEEE 802.1D. Wykrywa pętle i logicznie blokuje nadmiarowe łącza. Łącza w stanie blokowania nie przenoszą ruchu użytkownika, ale czekają w rezerwie. Powstaje drzewo rozpinające bez pętli. A gdy aktywne łącze padnie, STP przelicza topologię i uruchamia zapasowe. Następcy, czyli RSTP i MSTP, robią to szybciej. To temat na osobny wykład, tutaj chcę tylko, żebyście zapamiętali, że nie wolno łączyć przełączników w pętle bez takiego zabezpieczenia. Dodam jeszcze, że to jeden z najczęstszych powodów awarii w prawdziwych sieciach. Wystarczy, że ktoś w biurze podepnie dwa kable od jednego niezarządzalnego przełącznika do drugiego, i cała sieć potrafi stanąć w kilka sekund. Dlatego STP włączone na przełącznikach to nie fanaberia, tylko podstawowe bezpieczeństwo.

## Slide 12: Most czy przełącznik?
Most (bridge)
Implementacja: oprogramowanie na procesorze
Porty: zwykle 2–4
Dziś: głównie znaczenie historyczne
Przełącznik (switch)
Implementacja: sprzętowo, układy ASIC
Porty: kilkanaście do setek
Wydajność: prędkość liniowa, non-blocking
Każdy przełącznik Ethernet to wieloportowy most
Notes: Czy most i przełącznik to to samo? Koncepcyjnie tak. Przełącznik jest bezpośrednim, sprzętowo zoptymalizowanym następcą mostu i realizuje dokładnie ten sam algorytm: uczenie się, przekazywanie i filtrowanie, starzenie i zalewanie. Różnice są trzy. Po pierwsze implementacja. Klasyczny most był urządzeniem programowym, decyzje podejmował procesor ogólnego przeznaczenia. Przełącznik robi to w wyspecjalizowanych układach ASIC, więc może obsługiwać dziesiątki, a nawet setki portów z pełną prędkością jednocześnie. Mówimy wtedy o przełączaniu non-blocking, kiedy macierz przełączająca, switching fabric, ma przepustowość wystarczającą dla ruchu na wszystkich portach naraz. Po drugie liczba portów: most miał ich zwykle dwa do czterech, przełącznik kilkanaście do kilkudziesięciu, a każdy port to w praktyce osobny mostkowany segment. Po trzecie terminologia: od końca lat dziewięćdziesiątych w Ethernecie praktycznie wyłącznie mówimy przełącznik, choć w dokumentach IEEE nadal pojawiają się bridges. Można więc śmiało powiedzieć: każdy przełącznik Ethernet to wieloportowy most. Dlaczego to rozróżnienie w ogóle jeszcze funkcjonuje? Bo pomaga zrozumieć ewolucję. Gdy w dokumentach czy na egzaminie pojawia się most, wiecie, że chodzi o ten sam algorytm, który dziś jest wbudowany w każdy przełącznik. Ta wiedza przenosi się więc wprost na współczesny sprzęt.

## Slide 13: Tablica adresów MAC (CAM)
Przykładowa tablica
Adres MAC | Port | VLAN | Wiek
AA:11:22:33:44:01 | Gi0/1 | 10 | 12 s
AA:11:22:33:44:02 | Gi0/2 | 10 | 85 s
BB:55:66:77:88:03 | Gi0/7 | 20 | 240 s
CC:99:AA:BB:CC:04 | Gi0/24 | 30 | 3 s
Pamięć CAM: wyszukiwanie w czasie stałym, niezależnie od liczby wpisów.
Co robi z ramką?
Uczy się
zapisuje MAC źródłowy i port
Forwarding
znany adres, inny port: tylko tam
Filtering
znany adres, ten sam port: odrzuca
Flooding
nieznany lub broadcast: wszędzie poza źródłowym
Notes: Sercem przełącznika jest tablica adresów MAC, nazywana też tablicą CAM, od Content-Addressable Memory. To rodzaj pamięci sprzętowej, w której klucz, czyli adres MAC, od razu zwraca wynik, czyli numer portu, w czasie stałym, niezależnie od liczby wpisów. To właśnie pozwala zachować prędkość liniową nawet przy tysiącach adresów. Spójrzcie na przykładową tablicę: każdy wpis to adres MAC, port, identyfikator VLAN i znacznik czasu do starzenia. Po prawej widzimy, co przełącznik robi z przychodzącą ramką. Najpierw się uczy: zapisuje adres źródłowy i port. Potem sprawdza adres docelowy. Jeżeli jest znany i leży na innym porcie, przekazuje ramkę tylko tam. Jeśli leży na tym samym porcie, filtruje, czyli odrzuca. Jeśli jest nieznany albo to broadcast, zalewa wszystkie porty poza źródłowym. Wyobraźcie sobie moment, w którym przełącznik zostaje włączony. Początkowo tablica jest pusta, więc zalewa prawie wszystko. Po kilkudziesięciu sekundach większość ruchu jest już kierowana precyzyjnie. Ta samouczność jest piękna w swojej prostocie, ale ma też ciemną stronę: istnieją ataki polegające na zatruwaniu tablicy CAM. O tym przy innej okazji. Warto pamiętać, że tablica CAM ma skończoną pojemność. Jeśli atakujący zasypie przełącznik tysiącami fałszywych adresów, tablica się zapełni, a przełącznik zacznie zalewać ruch jak hub. Dlatego w sieciach firmowych ogranicza się liczbę adresów MAC na porcie. To jedno z podstawowych zabezpieczeń portów, o którym wspominałem przy warstwie dostępu.

## Slide 14: Metody przełączania ramek
Wypełnienie paska: część ramki odebrana przed startem retransmisji (poglądowo)
Cut-Through
po ~14 B (adres docelowy)
start retransmisji
Opóźnienie: minimalne
Błędy: brak filtrowania
Fragment-Free
po pierwszych 64 B
start retransmisji
Opóźnienie: pośrednie
Błędy: odrzuca fragmenty kolizyjne
Store-and-Forward
po całej ramce i FCS
start retransmisji
Opóźnienie: największe
Błędy: pełne filtrowanie
Notes: Kiedy przełącznik zaczyna wysyłać ramkę dalej? Tu są trzy filozofie, a wybór to kompromis między opóźnieniem a niezawodnością. Pierwsza: store-and-forward. Przełącznik odbiera całą ramkę do bufora, liczy sumę kontrolną FCS i dopiero gdy ramka jest bezbłędna, zaczyna ją wysyłać. Najbezpieczniej, bo uszkodzone ramki nigdy nie opuszczają przełącznika, ale opóźnienie jest największe i rośnie z długością ramki. W praktyce to mikrosekundy, więc dziś ta metoda dominuje. Jest też jedyną, która pozwala łączyć porty o różnych prędkościach, na przykład gigabit z setką. Druga: cut-through. Przełącznik zaczyna wysyłać zaraz po odczytaniu adresu docelowego, czyli po około czternastu bajtach. Opóźnienie jest minimalne i stałe, ale rośnie ryzyko, że przekaże uszkodzoną ramkę. Błąd wykryje dopiero karta odbiorcy, a ramka zdąży już zająć pasmo. Trzecia: fragment-free, rozwiązanie pośrednie. Przełącznik czeka na pierwsze sześćdziesiąt cztery bajty. To nie jest przypadkowa liczba, to minimalny rozmiar poprawnej ramki Ethernet. Kolizje w half-duplex tworzą fragmenty krótsze niż 64 bajty, więc ta metoda je odfiltruje. Wiele nowoczesnych przełączników działa adaptacyjnie: w trybie cut-through, dopóki błędów jest mało, i przełącza się na store-and-forward, gdy ich przybywa. Gdybym miał wybrać jedną z trzech metod do sieci biurowej, wybrałbym store-and-forward. Mikrosekundy opóźnienia nikomu nie przeszkadzają, a ochrona przed uszkodzonymi ramkami jest realna. Cut-through ma sens tam, gdzie liczy się każda mikrosekunda, na przykład w centrach danych. Pasek na slajdzie jest oczywiście poglądowy, nie w skali.

## Slide 15: Full-Duplex i autonegocjacja
Autonegocjacja
Przełącznik
Host
Obie strony ogłaszają prędkości i tryby dupleksu, po czym wybierają najlepszy wspólny wariant (IEEE 802.3, klauzula 28).
Duplex mismatch
Full-Duplex
Half-Duplex
Ręczne ustawienie tylko jednej strony. Skutek: błędy CRC, pozorne kolizje, wolna sieć.
Diagnostyka w Linuksie: collisions w sieci Full-Duplex powinno wynosić 0. Rosnący licznik oznacza zwykle niezgodność dupleksu.
Notes: Nowoczesny przełącznik pracuje niemal wyłącznie w full-duplex na łączach punkt–punkt. Ale skąd dwa końce kabla wiedzą, jak mają pracować? Z autonegocjacji, opisanej w standardzie IEEE 802.3, klauzula 28. Obie strony wymieniają informacje o swoich możliwościach, czyli o obsługiwanych prędkościach i trybach dupleksu, i wybierają najlepszy wspólny wariant. Wszystko dzieje się automatycznie, bez udziału człowieka. I tu czyha klasyczna pułapka administratorów: duplex mismatch. Jeśli ktoś na sztywno ustawi prędkość i duplex tylko po jednej stronie, ta strona przestaje uczestniczyć w negocjacji. Druga strona, nie dostając odpowiedzi, wybiera bezpieczny half-duplex, a pierwsza dalej pracuje w full-duplex. Efekt? Jedna strona nadaje i odbiera jednocześnie, a druga interpretuje to jako kolizję. Pojawiają się błędy CRC, rosną liczniki kolizji, a sieć działa, ale jakby ktoś ją hamował ręcznie. Praktyczna wskazówka: w Linuksie sprawdzamy licznik collisions w statystykach interfejsu. W sieci full-duplex powinien być zerowy. Jeśli rośnie, pierwsze podejrzenie to właśnie niezgodność dupleksu. Zasada jest prosta: albo ustawiamy ręcznie obie strony, albo zostawiamy autonegocjację po obu. Dlatego w praktyce ręczne ustawianie duplexu to ostateczność, na przykład dla starego sprzętu, który nie obsługuje autonegocjacji. W nowoczesnej sieci zostawiamy automat po obu stronach i problem znika. A jeśli już musimy ustawiać ręcznie, robimy to symetrycznie i zapisujemy w dokumentacji.

## Slide 16: Rodzaje i zalety przełączników
Rodzaje
Zarządzalność: niezarządzalne / zarządzalne
Warstwa: L2 / L3 (multilayer)
Budowa: stała / modularna
Przeznaczenie: dostępowe, dystrybucyjne, rdzeniowe
Zasilanie: PoE / PoE+ / PoE++
48 Gb/s
teoretyczna przepustowość 24 portów 1 Gb/s w Full-Duplex (non-blocking)
Zalety względem huba
Mikrosegmentacja
Filtrowanie ruchu
Bezpieczeństwo
VLAN
QoS i STP
Link Aggregation
Notes: Jakie przełączniki spotkamy? Można je sklasyfikować na kilka sposobów. Pod względem zarządzalności: niezarządzalne, typu plug-and-play, które znamy z domów, i zarządzalne, w których konfigurujemy VLAN-y, STP, QoS i SNMP. Pod względem warstwy: L2, które patrzą tylko na adresy MAC, i L3, multilayer, które dodatkowo potrafią routować. Pod względem budowy: o stałej liczbie portów albo modularne, z wymiennymi kartami liniowymi, spotykane w centrach danych. Do tego przeznaczenie, czyli dostępowe, dystrybucyjne i rdzeniowe, oraz zasilanie PoE, które pozwala zasilać kamery, telefony i punkty Wi-Fi tym samym kablem. A zalety względem huba? Mikrosegmentacja, czyli każdy port jako osobna domena kolizyjna. Pełne wykorzystanie przepustowości na każdym porcie jednocześnie. Spójrzcie na liczbę po prawej: przełącznik 24-portowy gigabitowy w full-duplex ma w teorii 48 gigabitów łącznej przepustowości, oczywiście o ile macierz jest non-blocking. Dalej filtrowanie ruchu, lepsze bezpieczeństwo, bo unicast nie jest widoczny na innych portach, choć to nie jest pełna ochrona, oraz zaawansowane mechanizmy: QoS, agregacja łączy, zabezpieczenia portów i uwierzytelnianie 802.1X. Przy wyborze przełącznika do konkretnej sieci warto zapytać o trzy rzeczy. Czy potrzebuję zarządzalności, czyli VLAN-ów i monitoringu. Czy potrzebuję routingu na przełączniku. I czy będę zasilał urządzenia przez PoE, bo wtedy liczy się też budżet mocy przełącznika. Dopiero potem patrzymy na liczbę portów i cenę.

## Slide 17: Domena rozgłoszeniowa
Obszar sieci, do którego dociera ramka wysłana na adres FF:FF:FF:FF:FF:FF przez dowolne urządzenie w tym obszarze.
Most i przełącznik dzielą domeny kolizyjne, ale NIE dzielą domeny rozgłoszeniowej. Dzieli ją router (lub VLAN + routing).
Po co broadcast?
ARP: kto ma ten adres IP? Także DHCP Discover i Wake-on-LAN
Broadcast radiation
Każdy host przetwarza każdy broadcast, więc spada wydajność
Ile hostów?
Powyżej ok. 200–500 narzut staje się zauważalny
Notes: Przechodzimy do drugiej połowy tematu: domeny rozgłoszeniowej. To obszar sieci, do którego dociera ramka wysłana na adres FF:FF:FF:FF:FF:FF przez którekolwiek urządzenie w tym obszarze. I zasada, którą warto zapisać złotymi zgłoskami: most i przełącznik dzielą domeny kolizyjne, ale nie dzielą domeny rozgłoszeniowej. Tylko router, albo VLAN-y z routingiem między nimi, dzieli domenę rozgłoszeniową. Dlaczego? Bo w warstwie drugiej nie ma żadnego mechanizmu, który mógłby filtrować broadcast. Adres złożony z samych jedynek znaczy: wszyscy. Czy broadcast jest zły? Wręcz przeciwnie, jest niezbędny. Klasyczny przykład to ARP. Komputer zna adres IP, ale nie zna adresu MAC, a bez niego nie zbuduje nagłówka ramki. Pyta więc wszystkich: kto ma taki adres IP? Podobnie działa DHCP Discover, kiedy urządzenie szuka serwera DHCP. Problem pojawia się wtedy, gdy domena jest za duża. Każde urządzenie musi każdy broadcast przetworzyć, czyli obciąża procesor i pasmo, nawet jeśli to nie do niego. To zjawisko nazywamy broadcast radiation. Przyjmuje się orientacyjnie, że powyżej dwustu do pięciuset hostów narzut staje się zauważalny, ale granica zależy od aplikacji. W skrajnym przypadku dostajemy burzę rozgłoszeniową, którą już znamy. Ważne jest też to, że broadcastu nie da się po prostu wyłączyć. Bez ARP komputery w sieci IPv4 nie zbudują nagłówków ramek. Można go więc tylko ograniczać, dzieląc sieć na rozsądnie małe domeny. I właśnie do tego służy segmentacja, którą omówimy za chwilę.

## Slide 18: Kolizyjna a rozgłoszeniowa
Cecha | Domena kolizyjna | Domena rozgłoszeniowa
Warstwa OSI | 1 (fizyczna) | 2 (łącza danych)
Co ją dzieli | most, przełącznik, router | tylko router (lub VLAN + routing)
Czego nie dzieli | hub, repeater | hub, most, przełącznik
Zagrożenie | lawinowy wzrost kolizji (Half-Duplex) | nadmiar broadcastów, burza rozgłoszeniowa
Ile ich jest | porty przełączników + 1 na każdy hub | interfejsy routera lub liczba VLAN-ów
Notes: Zestawmy oba pojęcia, bo początkujący często je mylą. Domena kolizyjna dotyczy warstwy fizycznej: to obszar, w którym transmisje mogą się zderzyć. Dzielą ją most, przełącznik i router. Hub i repeater jej nie dzielą. Domena rozgłoszeniowa dotyczy warstwy drugiej: to obszar, do którego dociera broadcast. Dzieli ją wyłącznie router, albo VLAN-y z routingiem między nimi. Hub, most i przełącznik jej nie dzielą. Główne zagrożenie przy nadmiernym rozmiarze: w pierwszym przypadku lawinowy wzrost kolizji, głównie w half-duplex, w drugim nadmiar broadcastów i ryzyko burzy. Pomaga prosta reguła liczenia. Liczba domen rozgłoszeniowych jest równa liczbie interfejsów routera, albo, przy VLAN-ach, liczbie skonfigurowanych sieci VLAN. Liczba domen kolizyjnych w sieci pełnoprzełączanej to liczba aktywnych portów przełączników, plus jedna domena na każdy hub, niezależnie od tego, ile komputerów jest do niego podłączonych. Za chwilę sprawdzimy to na zadaniu. Dla porządku dodam, że ta tabela to najlepsza ściągawka na egzamin i na rozmowę kwalifikacyjną. Zwróćcie uwagę na symetrię tej tabeli. Pierwsza kolumna mówi o zderzeniach sygnałów, druga o zasięgu rozgłoszeń. Jedna dotyczy fizyki, druga logiki adresowania. Gdy zobaczycie pytanie o liczbę domen, najpierw ustalcie, o którą z nich pytają, i dopiero potem liczcie.

## Slide 19: Segmentacja sieci i VLAN
Router / L3
trunk 802.1Q
Przełącznik zarządzalny
VLAN 10
Sprzedaż
~40 hostów
VLAN 20
Księgowość
~40 hostów
VLAN 30
IT
~40 hostów
Po co segmentować?
Mniejsze domeny rozgłoszeniowe
Bezpieczeństwo i listy ACL
Wydajność: VoIP osobno od plików
Odwzorowanie struktury firmy
Zgodność z regulacjami, np. PCI DSS
Biuro: 1 domena na 120 stacji zamienia się w 3 VLAN-y po ok. 40
Notes: Skoro wiemy, że duża domena rozgłoszeniowa to problem, jak ją dzielić? Segmentacja sieci to celowy podział na mniejsze fragmenty. Powodów jest kilka. Ograniczenie broadcastów. Bezpieczeństwo, bo ruch wrażliwy, na przykład księgowość czy zarządzanie sprzętem, oddzielamy od reszty i kontrolujemy listami ACL. Wydajność, bo można rozdzielić telefonię VoIP od dużych transferów plików. Odwzorowanie struktury firmy oraz zgodność z regulacjami, jak PCI DSS. Historycznie dzielono sieć fizycznie, osobnymi przełącznikami. Dzisiaj dominują VLAN-y, czyli IEEE 802.1Q, które logicznie dzielą jedną infrastrukturę na wiele odseparowanych domen. Porty dostępowe należą do jednego VLAN-u, a porty trunk przenoszą wiele VLAN-ów, przy czym każda ramka dostaje czterobajtowy znacznik 802.1Q. Przełącznik utrzymuje osobną tablicę MAC dla każdego VLAN-u i nigdy nie przekaże ramki między nimi. Do rozmowy między VLAN-ami potrzebny jest router, na przykład w konfiguracji router-on-a-stick, albo przełącznik warstwy trzeciej. Przykład z diagramu: biuro ze stu dwudziestoma pracownikami. Zamiast jednej domeny na 120 stacji mamy trzy VLAN-y po około czterdzieści: sprzedaż, księgowość i IT. Do tego lista ACL blokująca dostęp sprzedaży do serwerów księgowości. W płaskiej sieci takiej polityki po prostu nie da się wyegzekwować. Podkreślę jeszcze jedną rzecz: VLAN-y same w sobie nie dają komunikacji między segmentami. One tylko rozdzielają. Dopiero router albo przełącznik warstwy trzeciej pozwala je ponownie połączyć, ale już na naszych zasadach.

## Slide 20: Podsumowanie i zadanie
1
Hub widzi bity: kopiuje wszystko wszędzie
2
Most i przełącznik czytają MAC: dzielą domeny kolizyjne
3
Router (lub VLAN + routing) dzieli domeny rozgłoszeniowe
Zadanie
1 router, 2 przełączniki po 8 portów Full-Duplex, 1 hub z 3 komputerami podłączony do przełącznika 1. Ile jest domen rozgłoszeniowych i kolizyjnych?
Odpowiedź: 1 domena rozgłoszeniowa, 16 kolizyjnych (7 + 1 + 8)
Notes: Podsumujmy. Cała ewolucja, od huba przez most do przełącznika, to jedna zasada: im więcej informacji o ruchu urządzenie potrafi odczytać, tym precyzyjniej może nim zarządzać. Hub widzi bity, więc kopiuje wszystko wszędzie. Most i przełącznik widzą adresy MAC, więc potrafią filtrować i dzielą domeny kolizyjne, ale broadcast muszą puścić wszędzie. Router widzi adresy IP i dzieli domeny rozgłoszeniowe. A VLAN-y pozwalają zrobić to logicznie. I teraz zadanie sprawdzające. Mamy jeden router, dwa przełączniki po osiem aktywnych portów full-duplex i jeden czteroportowy hub podłączony do portu pierwszego przełącznika, z trzema komputerami. Ile domen rozgłoszeniowych i ile kolizyjnych? Dajcie sobie chwilę. Odpowiedź: domena rozgłoszeniowa jest jedna, bo router ma tylko jedno ramię do przełączników i nie ma VLAN-ów. Domen kolizyjnych jest szesnaście: siedem na pierwszym przełączniku, bo ósmy port prowadzi do huba, plus jedna wspólna domena huba, plus osiem na drugim przełączniku. Siedem plus jeden plus osiem daje szesnaście. Jeśli zapamiętacie z całego wykładu jedno zdanie, niech będzie to: przełącznik dzieli domeny kolizyjne, router dzieli domeny rozgłoszeniowe. Reszta to szczegóły, które wynikają z tej jednej zasady. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do pytań.